## Slide 1: DAG: ATMOSFERİK ÖZELLİKLER
Funda YÜZLÜKOĞLU
AstroMeteo Çalıştayı, 1-2 Şubat 2019, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

## Slide 2
EKİP
            Doç. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK
            Uzm. Ast. Mohammad Shameoni NIAEI
            Uzm. Ast. Recep BALBAY
            ATASAM ve DAG Ekibi

## Slide 3: Gözlemevi yer seçim kriterleri:
Yüksek rakım (ince ve temiz atmosfer tabakası) (>2000 m),
Açık gece sayısının fazlalığı (>200 gece),
Işık, ısı, elektromanyetik, toz, duman, yapılaşma kirliliklerinden uzak,
Uygun rüzgâr hızı (<12 m/s) ve mümkünse kararlı rüzgâr yönü,
Düşük atmosferik sıcaklık ve nem oranı,
Altyapı, ekipman ve ekip potansiyeli.

## Slide 4
Atmosferik Sistemler |  |  | 
Konum | Rakım | Aletler | 
Konaklı – Karakaya Tepeleri | 3170 m | AWOS (AW) DAVIS (DS) VAISALA (VA) BOLTWOOD METEOSAT ASC R-SQM | SM DIMM MASS-DIMM GNSS SLODAR
Palandöken Dağı – Ejder Tepesi | 3175 m | DAVIS | 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Bölge Müdürlüğü | ≥1900 m | RADYOSONDA (RS) SİNOPTİK (C) OMGİ | 
ATA50 Yerleşkesi | ~1900 m | DAVIS | 

## Slide 5
ALETLER | Sıcaklık | Nem | Basınç | Çiğ Noktası | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Güneş Işınımı
AWOS | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔
DAVIS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
VAISALA | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | 
BOLTWOOD | ✔ | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | 
RADYOSONDA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 

## Slide 6
RADYOLİNK
AWOS
GNSS
DAVIS
ASC
RSQM
VAISALA
SM
DAG YERLEŞKESİ - KARAKAYA TEPELERİ - 3170m
MAYIS - 2018
BOLTWOOD

## Slide 7
DAVIS
Palandöken Dağı Ejder Tepesi
3175m

## Slide 8: Ata50 Teleskop Yerleşkesi
DAVIS

## Slide 9
Chart: 3 Aralık 2018
| 1950 | 2049 | 2145 | 2250 | 2350 | 2452 | 2557 | 2661 | 2771 | 2875 | 2989 | 3098 | 3209 | 3323 | 3439 | 3561 | 3679 | 3802 | 3927 | 4053 | 4180 | 4307 | 4441 | 4575 | 4707 | 4845 | 4983 | 5124 | 5266 | 5410 | 5561 | 5711 | 5861
Gece | 93 | 95 | 97 | 98 | 98 | 93 | 87 | 78 | 71 | 61 | 42 | 32 | 26 | 6 | 2 | 8 | 10 | 9 | 15 | 14 | 16 | 20 | 16 | 20 | 32 | 32 | 34 | 43 | 45 | 47 | 52 | 55 | 59
Gündüz | 88 | 86 | 90 | 72 | 60 | 60 | 54 | 51 | 47 | 33 | 23 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 15 | 24 | 26 | 38 | 34 | 39
ATMOSFERİK DÖNÜŞÜM KATMANI

## Slide 10
Atmosferik Dönüşüm Katmanı (ADK) |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Yükseklik (m) (Ortalama) | Gece | 3000 | 2940 | 2852 | 3054 | 2975 | 2971 | 2875 | 2854 | 2856 | 2945 | 2976
 | Gündüz | 2716 | 2674 | 2969 | 2940 | 2878 | 2883 | 2850 | 2840 | 2900 | 3125 | 2928
Ortalama ADK
Gece: 2882 m
Gündüz: 2965 m
DAG
3170 m

## Slide 11
Bulutluluk (C) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOP. | N (Gün)
2016 | AÇIK | Gece | 10 | 12 | 15 | 17 | 13 | 21 | 27 | 28 | 25 | 18 | 12 | 10 | 208 | Gece:360 Gündüz:358
 |  | Gündüz | 10 | 13 | 14 | 19 | 14 | 24 | 28 | 28 | 26 | 18 | 14 | 9 | 217 | 
 | BULUTLU | Gece | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 91 | 
 |  | Gündüz | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 14 | 87 | 
 | KAPALI | Gece | 12 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | - |  | 3 | 5 | 7 | 6 | 61 | 
 |  | Gündüz | 11 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | - |  | 2 | 5 | 5 | 7 | 54 | 
Değer | Durum
0,0 - 4,0 | Açık Gün
4,1 - 6,0 | Bulutlu Gün
6,1 - 10,0 | Kapalı Gün

## Slide 12: BULUTLULUK
Chart: 2016 (Ocak)
18
6
7
Ocak, Şubat, Kasım, Aralık
300 - 500 W/m2 arası bulutlu,
500 W/m2 üzeri açık
300 W/m2 altında kalan değerler ise kapalı gün.
Diğer aylar için
400 - 600 W/m2 arası bulutlu,
600 W/m2 üzeri açık,
400 W/m2 W/m2 altında kalan değerler ise kapalı gün. (E: Güneş Işınımı)

## Slide 13
BULUTLULUK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AY: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOPLAM | N (Gün)
2016 | AÇIK | 18 | 20 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 13 | 20 | 7 | 14 | 15 | 215 | 303
 | BULUTLU | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 6 | 12 | 36 | 
 | KAPALI | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 36 | 
Chart: Yıl
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Açık | 246 | 247 | 85 | 165 | 142 | 180 | 171 | 264 | 215 | 32 | 142
Bulutlu | 47 | 61 | 34 | 84 | 57 | 57 | 56 | 60 | 36 | 16 | 40
Kapalı | 31 | 56 | 21 | 44 | 20 | 18 | 32 | 37 | 36 | 11 | 28

## Slide 14: AÇIK GÜN - GECE SAYISI
(Aksaker vd. 2015)
(DAVIS) |  |  | (SİNOPTİK) | 
YIL | TOPLAM | N (Gün) | TOPLAM | N (Gün)
2008 | 246 | 324 | - | -
2009 | 247 | 364 | 226 | 361
2010 | 85 | 140 | 208 | 333
2011 | 165 | 293 | 233 | 356
2012 | 142 | 219 | 238 | 357
2013 | 180 | 255 | 251 | 359
2014 | 171 | 259 | 238 | 354
2015 | 264 | 360 | 244 | 361
2016 | 215 | 303 | 208 | 360
2017 | 32 | 59 | 225 | 360
2018 | 142 | 210 | - | -
(Aksaker vd.)

## Slide 15
Chart: 2016
Chart: t (Gün/Ay)
Hava Kapalılık Oranları;
24 Nisan 2016 : 8
25 Nisan 2016 : 9
26 Nisan 2016 : 7
27 Nisan 2016 : 8
28 Nisan 2016 : 6

## Slide 16
2008 -2018 | N | Vmak. (m/s) | Vmed. (m/s) | Vort (m/s) | σ | ESR RY (N) | ESRY Vmak. (m/s) | ESRY Vort. (m/s)
Gündüz | 238108 | 25,5 | 1,8 | 2,7 | 2,3 | GGB (29139) | 25,5 | 3,1
Gece | 216637 | 26,5 | 1,7 | 2,9 | 2,3 | GGB (26915) | 26,5 | 2,9
ESR RY: En Sık Rastlanan Rüzgâr Yönü
ESR V: En Sık Rastlanan Rüzgâr Hızı
ESRY Vmak: ESR Yönde Maksimum Hız
ESRY Vort: ESR Yönde Ortalama Hız
ESRY Vmed: ESR Yönde Ortanca Hız.
RÜZGAR

## Slide 17
Chart: Rüzgar Yönü
| K | KKD | KD | DKD | D | DGD | GD | GGD | G | GGB | GB | BGB | B | BKB | KB | KKB
2012 | 607 | 2139 | 3402 | 1413 | 807 | 437 | 453 | 861 | 1760 | 1608 | 1196 | 1222 | 1258 | 958 | 965 | 691
2013 | 712 | 1696 | 4258 | 1398 | 696 | 494 | 602 | 991 | 3575 | 3111 | 1853 | 1577 | 1991 | 1378 | 1861 | 1139
2014 | 732 | 1963 | 4728 | 1671 | 933 | 586 | 784 | 2805 | 5309 | 3936 | 2376 | 1936 | 2455 | 1808 | 1941 | 1120
2015 | 600 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4 | 16 | 664 | 295 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 779 | 832 | 333 | 4319 | 2646 | 1124 | 2024 | 1712 | 3636 | 3882 | 964 | 1203 | 944 | 1992 | 1751 | 731
Chart: 2014
| K | KKD | KD | DKD | D | DGD | GD | GGD | G | GGB | GB | BGB | B | BKB | KB | KKB
Gündüz | 507 | 1421 | 3388 | 992 | 490 | 476 | 600 | 1917 | 3397 | 2535 | 1789 | 1639 | 2233 | 1607 | 1835 | 1002
Gece | 255 | 542 | 1340 | 679 | 443 | 110 | 184 | 888 | 1912 | 1401 | 587 | 297 | 222 | 201 | 106 | 118
RÜZGAR

## Slide 18: NEM
H (%) | EJD - KON |  |  |  | 
 | <%10 | <%20 | <%60 | <%80 | N
2008 | 12 | 43 | 170 | 240 | 314
2009 | 11 | 26 | 146 | 202 | 360
2010 | 5 | 24 | 139 | 200 | 340
2011 | 0 | 4 | 80 | 140 | 182
2012 | 5 | 21 | 124 | 157 | 217
2013 | 0 | 4 | 149 | 242 | 270
2014 | 10 | 14 | 125 | 261 | 310
2015 | 12 | 27 | 114 | 174 | 335
2016 | 7 | 16 | 87 | 135 | 335
2017 | 13 | 35 | 89 | 220 | 358
2018 | 9 | 27 | 49 | 205 | 320
Yıl | Hmin. (%)
2008 | 3 (Ocak)
2009 | 1 (Ocak-Şubat)
2010 | 1 (Şubat)
2011 | 3 ( Aralık)
2012 | 2 (Ocak-Şubat)
2013 | 2 (Kasım)
2014 | 4 (Şubat)
2015 | 1 (Ocak- Şubat)
2016 | 3 (Ekim)
2017 | 1 (Mart)
2018 | 1 (Ocak)

## Slide 19
SICAKLIK
T (°C) | 2008 -2018 |  |  |  |  | 
 | N | Tmak. | Tmin. | Tmed. | Tort. | σ
Gece | 38618 | 28.1 | -28.6 | 1.8 | 2.9 | 2.8
Gündüz | 44540 | 32.3 | -25.9 | 2.5 | 3.3 | 2.9

## Slide 20
(ΔTmak) (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ay: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2008 | 10.5 | 13.8 | 7.9 | 11.6 | 11.9 | 11.0 | 11.5 | 11.6 | 9.8 | 8.0 | 7.8 | 8.4
2009 | 10.1 | 8.9 | 10.1 | 7.9 | 10.2 | 10.0 | 12.5 | 9.7 | 12.5 | 8.9 | 10.4 | 8.2
2010 | 11.1 | 11.5 | 12.3 | 9.9 | 7.0 | 16.2 | 11.4 | 15.6 | 12.1 | 8.7 | 15.1 | 12.2
2011 | 9.5 | 9.2 | 14.7 | 8.4 | 10.2 | 12.4 | 10.3 | 10.8 | 10.1 | 11.8 | 9.7 | 7.1
2012 | 7.3 | 12.1 | 16.1 | 13.6 | 16.1 | 18.1 | 20.7 | 20.6 | 20.3 | 20.2 | 15.6 | 15.9
2013 | 13.2 | 12.9 | 16.7 | 19.1 | 17.2 | 20.3 | 21.1 | 20.6 | 21.6 | 19.2 | 17.0 | 13.7
2014 | 7.9 | 14.1 | 17.9 | 16.2 | 17.5 | 19.2 | 18.8 | 17.7 | 17.2 | 24.5 | 8.2 | 9.9
2015 | 7.6 | 12.7 | 13.6 | 7.6 | 8.7 | 11.2 | 11.7 | 17.8 | 10.6 | 7.6 | 16.3 | 10.0
2016 | 10.5 | 13.8 | 7.9 | 11.6 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 11.4 | 9.7 | 8.0 | 7.8 | 8.4
2017 | 7.1 | 10.3 | 12.1 | 8.6 | 10.4 | 10.4 | 6.2 | 4.3 | 14.7 | 10.2 | 12.1 | 10.1
2018 | 12.7 | 5.7 | 7.9 | 8.6 | 18.3 | 12.9 | 14.4 | 7.1 | 13.6 | 15.8 | 11.4 | 9.7
SICAKLIK

## Slide 21
Nicelik | DAG - ERZURUM (3170 m)
Atmosferik dönüşüm katmanı | ~2890 m
Ortalama açık gece sayısı | ~232
%80 nem oranının altında ortalama gece sayısı | ~242
İnilebilen en düşük nem oranı | %1
Vort. | 6,3 m/s
ESRRY | GGB
Gözlemevi | Yükseklik (m) | Açık Gece Sayısı
Paranal - Şili | 2635 | 285
Hanle - Hindistan | 4500 | 190
Las Campanas - Şili | 2551 | 219
DAG - Erzurum | 3170 | 232
Gözlemevleri | Yükseklik (m) | Vort. (m/s)
Hanle - Hindistan | 4500 | 2,2
Dome C - Antartika | 3250 | 2,7
Paranal - Şili | 2635 | 6,6
La Palma - Kanarya Adaları | 2400 | 6,6
S.Pedro Martir - Amerika | 2830 | 5,3
Las Companas - Şili | 2551 | 6,3
DAG - Erzurum | 3170 | 6,3
SONUÇ

## Slide 22: TEŞEKKÜRLER . . .